## Slide 1
Posicionamiento inicial del robot
Se coloca el robot en el árbol
Sensor fotoeléctrico en la parte inferior detecta que el robot está en posición.
Interfaz grafica
Selección del modo de operación:
- Escalado simple: Se le indica a que altura se encuentra y la altura máxima que debe escalar
- Escalado completo: En este caso se debe indicar además una distancia de ascenso parcial y un diámetro estimado del tronco
Recepción de información acerca del progreso del robot:
-Cantidad de ramas cortadas, altura escalada, cantidad de objetos omitidos.
Opción de abortar operación de corte
Instrucciones transferidas mediante una red Wifi al robot
Datos recibidos mediante ESP32 y enviados al microcontrolador Arduino por comunicación serial
Arduino Mega
El microcontrolador se ajusta al modo de operación y toma decisiones en función de la información obtenida por los sensores del robot.
- Sensor ultrasonido: Determina la presencia de un objeto.
- Sensor inductivo: Determina si el objeto detectado es un cable eléctrico u otro material metálico.
-Sensor óptico: verificación final en caso de la rama.
Drivers L298N
Reciben señal de activación según lo determinado por el microcontrolador y la envían a los motores
Servomotor para el ajuste del ángulo de la sierra
Alimentación transferida por medio de cable
Confirmaciones de detección y cortes enviadas a la interfaz grafica vía Wifi
Motosierra Stardom 6" 21V
Corte de rama
Drivers BTS7960
Reciben señal de activación según lo determinado por el microcontrolador y la envían a los motores
Motores paso a paso del sistema de escalado y desplazamiento